Asteroides
Descripció tipus abstractes de dades
Tipus Nau
Descripció general:
És una nau espacial triangular isòsceles que pot rotar sobre si mateixa, es pot propulsar endavant i disparar rajos làser. Quan la nau es propulsa endavant, s'accelera fins la seva velocitat màxima. Si la nau no és propulsada i està en moviment, cada certa distància es desaccelera el seu moviment fins a parar-se.
Operacions:
Pre: l > 0
Post: La Nau:
- està viva
- té una llargada l i una amplada(a) màxima l/2
- té la punta superior a la coordenada (a/2)
- apunta cap a dalt
- és de color c
Nau(int l, Color c)

Pre: Nau viva, amplada > 0 i altura > 0
Post: s'ha centrat el triangle a l'àrea amplada*altura
void centrar(int amplada, int altura)

Pre: Nau viva
Post: s'augmenta la velocitat de la Nau en el sentit en el que apunta
void propulsarEndavant()

Pre: Nau viva
Post: la velocitat rotacional de la Nau és màxima en el sentit contrari de les agulles del rellotge
void rotarEsquerra()

Pre: Nau viva
Post: la velocitat rotacional de la Nau és màxima en el sentit de les agulles del rellotge
void rotarDreta()

Pre: Nau viva
Post: la velocitat rotacional de la Nau és 0 (no rota en cap sentit)
void pararRotacio()

Pre: Nau viva, amplada > 0 i altura > 0
Post: desplaça la Nau a la posició(p) determinada per totes les velocitats de la Nau. Es frena el seu moviment degut a una resistència. Si la Nau, situada a la posició p, està totalment fora de l'area amplada x altura llavors la Nau es teletransporta al marge/costat invers del qual ha sortit(superior, inferior, esquerra, dreta)
void moure(int amplada, int altura)

Pre: Nau viva
Post: la Nau dispara un RaigLaser
RaigLaser disparar()

Pre: Nau viva
Post: la Nau mort(RIP)
void morir()

Pre: --
Post: Diu si la Nau és viva
boolean esViva()

Pre: --
Post: la Nau és viva, apunta cap a dalt, està parada i té la punta superior a la coordenada (a/2)
void reanimar()
Pre: --
Post: s'ha dibuixat la Nau de color verd a g2
void dibuixar(Graphics2D g2)

Pre: --
Post: retorna el polígon de la Nau
Shape obtenirShape()

Tipus NauEnemiga refina Nau
Descripció general:
Nau que té la capacitat d'atacar una nau (n). Si n està a una certa distància, la NauEnemiga es mou de manera que s'acosta a n a certa distància (d) i quan està prou a la vora (distància entre la NauEnemiga i n <=d), llavors apunta a n i li dispara rajos làser. Si detecta una possible col·lisió amb un Meteorit, l'evita.
Operacions:
Pre: l > 0, x >= 0, y >= 0
Post: La Nau:
- està viva
- té una llargada l i una amplada(a) màxima l/2
- té la punta superior a la coordenada (a/2)
- apunta cap a dalt
- esta situada al punt (x,y)
- és de color c
NauEnemiga(int l, Color c, double x, double y)

Pre: NauEnemiga viva
Post: la NauEnemiga evita el Meteorit més proper de lm. Si no hi ha cap Meteorit proper llavors ataca a n. Si n és null llavors únicament evita meteorits
RaigLaser atacarNau(Nau n, LinkedList<Meteorit> lm)

Tipus Meteorit
Descripció general:
És un meteorit que es desplaça a una velocitat fixa.
Operacions:
Pre: --
Post: el Meteorit té una posició (x,y), una velocitat horitzontal dx i una velocitat vertical dy i una mida m
Meteorit(int x, int y, int dx, int dy, int m)

Tipus RaigLaser
Descripció general:
És un raig làser amb forma circular disparat per una Nau, que es mou dins un espai definit
Operacions:
Pre: mida > 0, velocitat >= 0
Post: s'ha creat un RaigLaser amb mida, velocitat i angle, també s'ha generat un cercle que representa el RaigLaser, que està situat a (x,y). La distància recorreguda és 0
RaigLaser(double x, double y, double velocitat, double angle, double mida)

Pre: --
Post: el RaigLaser s'ha mogut a la seguent posició determinada per la velocitat i el seu angle. Si surt fora de l'àrea apareix en el costat oposat del que ha sortit
void moure(int amplada, int altura)

Pre: --
Post: retorna si distància recorreguda > distància màxima que pot recòrrer el RaigLaser
boolean gastat()

Pre: --
Post: dibuixa el RaigLaser blanc a g2
void dibuixar(Graphics2D g2)

Pre: --
Post: retorna la Shape del RaigLaser
Shape obtenirShape()

Tipus Joc
Descripció general:
Gestiona la lògica, la física i la interfície del joc. Controla una Nau a l'espai evitant i atacant Meteorits i Naus Enemigues
Operacions:
Pre: amplada >= 800 i altura >= 600
Post: s'ha creat Joc amb un espai d'amplada*altura
Joc(int amplada, int altura)

Pre: --
Post: mentre no es surti del Joc, captura l'entrada de l'usuari, actualitza el moviment dels objectes del joc i ho mostra per pantalla
void jugar()

Tipus DibuixadorAsteroides
Descripció general:
Dibuixa tots els objectes i moviments per pantalla
Operacions:
Pre: --
Post: No hi ha cap finestra. No hi ha cap KeyListener. No hi ha cap ObjecteJoc
DibuixadorAsteroides()

Pre: --
Post: crea una finestra per al DibuixaAsteroides amb una superfície amplada x altura, el color de fons es _fons_ i el títol és t
void crearFinestra(int amplada, int altura, Color fons, String t)
Pre: ---
Post: Si oj no era al DibuixadorAsteroides llavors l'afegeix, altrament no fa res
void afegir(ObjecteJoc oj)

Pre: ---
Post: Si oj era al DibuixadorAsteroides llavors l'elimina altrament no fa res
void elimina(ObjecteJoc oj)

Pre: ---
Post: afegeix l a la finestra del DibuixaAsteroides
void afegirKeyListener(KeyListener l)

Pre: finestra creada
Post: pinta a la superficie de la finestra del DibuixaAsteroides amb el color de fons i pinta tots els ObjecteJoc que s'han afegit al DibuixaAsteroides. També mostra puntuació al costat esquerre superior.
void dibuixar(int puntuacio)

Pre: finestra creada
Post: dibuixa a la superfície de la finestra del DibuixaAsteroides puntuació al marge esquerre superior.
void dibuixarPuntuacio(int puntuacio)

Pre: finestra creada
Post: pinta a la superfície de la finestra del DibuixaAsteroides amb el color de fons i mostra m de color blanc
void mostrarMissatge(String m)

Pre: el DibuixaAsteroides té finestra
Post: s'ha tancat la finestra del DibuixaAsteroides
void tancarFinestra()
Diagrama de mòduls